## Slide 1: 組込み 成果発表
Group 14
赤松 佳依
松尾 渉
植田 芳樹
松田 怜真

## Slide 2
目次
１．開発内容
２．開発プロセス
３．評価
４．振り返り・感想

## Slide 3: １．開発内容

## Slide 4: ・システムの概要
・LINEからの通知の受け取りや、エアコンに対してのアクションを行う
・ひとつのbotを，様々な操作や情報の受け取りが可能なプラットフォームのようなものにする
写真

## Slide 5
機能
熱中症の警告メッセージ
天気情報の取得
エアコンの操作

## Slide 6: 想定する利用者
LINEを使用し、家にエアコンがある人全てが対象
特に…
エアコン操作が難しい子供やペット
一人暮らしで洗濯物を外に干す人
花粉症の人
寝ている間に環境要因で体調を崩す人

## Slide 7: ２．開発プロセス

## Slide 8: システム処理の流れ
条件設定
エアコン操作の条件を満たせば、
Remo3を通じて、エアコン操作
Remo3を通じて、部屋の情報を取得
天気、位置情報等の情報を取得
雨天等の情報を通知

## Slide 9: モジュール
天気情報をスプレットシートに記録するプログラム
部屋の気温･湿度をスプレットシートに記録するプログラム
GPSの位置情報を取得するプログラム
加えて、
エアコン操作を行うプログラム
LINEに通知するプログラム
LINEのユーザIDをスプレッドシートに記録するプログラム
天気情報を判別するプログラム

## Slide 10: GASとLINEの協調の仕組み
ユーザ
公式アカウント
アカウント内メニュー
Webhookによる紐付け
通知送信のリクエスト
GAS
友だち登録
操作
スプレッドシート
ユーザIDを記録
ユーザID取得
チャネルによる連携
通知を送るよう設定
doPost関数によるプログラムの起動
通知受け取り

## Slide 11: 通知が送られるまでのモジュールの協調
ユーザによるメニュー操作（ここでは，「天気通知を受け取る」を押す）
doPost()関数起動
SendReplyMessage()関数...「天気通知が登録されました」
RecordUserID()関数...スプレッドシートにユーザIDを記録・管理
CreateTrigger()関数...指定した時間おきにMoniterWeather()関数を実行
MoniterWeather()関数...GetWeather()関数を呼び出し，雨であればSendLineNotification()関数を起動
GetWeather()関数...getGPS()関数で現在地を取得し，天気APIを通じて現在の天気を取得
SendLineNotification()関数...スプレッドシートに記録されているユーザ宛に通知を送信
・ユーザがボタンを押すとdoPost関数が実行され，順々に処理が進む

## Slide 12: 実際の動作画面

## Slide 13: エアコン操作
RemoAPIを使って実装
トリガーを設定し、定期的に室内の温度・湿度と閾値を比較
↑エアコン操作関数

## Slide 14: GPSの位置情報取得
スプレットシートを経由して、HTMLとGASで実装
現在地の緯度経度を記録
最新の緯度経度を取得

## Slide 15: GPSの位置情報取得
リアルタイムに位置情報を取得できない
位置情報を記録したタイミング
↑ボタンを押すと位置情報を記録

## Slide 16
タスク | 担当 | 6/12 3限 | 6/12 4限 | 6/19 3限 | 6/19 4限 | 6/26 3限 | 6/26 4限 | 7/3 3限 | 7/3 4限
要求仕様・設計 | 全員 |  |  |  |  |  |  |  | 
天気情報を取得するプログラム | 植田 |  |  |  |  |  |  |  | 
Remo3からのデータ取得用プログラム | 松尾 |  |  |  |  |  |  |  | 
エアコン操作用プログラム | 松田 |  |  |  |  |  |  |  | 
GPSから現在地を取得するプログラム | 赤松 松尾 |  |  |  |  |  |  |  | 
LINEに通知するプログラム | 赤松 |  |  |  |  |  |  |  | 
開発スケジュール

## Slide 17
タスク | 担当 | 6/12 3限 | 6/12 4限 | 6/19 3限 | 6/19 4限 | 6/26 3限 | 6/26 4限 | 7/3 3限 | 7/3 4限
現在地をもとに雨雲情報を取得するプログラム | 松尾 |  |  |  |  |  |  |  | 
スプレッドシートへの情報取得テスト | 松田 |  |  |  |  |  |  |  | 
雨雲接近のLINE通知テスト | 植田 |  |  |  |  |  |  |  | 
指定した条件に応じたエアコン稼働テスト | 赤松 |  |  |  |  |  |  |  | 
システムテスト | 全員 |  |  |  |  |  |  |  | 
成果発表資料作成 | 全員 |  |  |  |  |  |  |  | 
開発スケジュール

## Slide 18: ３.評価

## Slide 19
・一方通行のLINEbotで実装しようと考えていたが，ユーザと双方向のやり取りが可能なLINE Messaging APIでの実装に切り替えた
・Yahoo気象APIで天気情報を取得しようと考えていたが，汎用性の高いOpenWeatherMap APIの使用に切り替えた
・出来なかったこと、追加したこと、やりたかったこと などなど
計画から変わった点
・取得した現在地の周囲2km内での雨雲検知を行いたかったが，現在地の西方2kmでの検知に留まった
・雨雲を検知したときにのみ通知が来るようにしたかったが，一定時間おきに天気をチェックしてそれを知らせるに 留まった
・花粉情報や湿度の情報などと絡めて，よりRemoを活用したものを作りたかった

## Slide 20: 4．感想・振り返り